ООО Уралэкомаш

Установка разрыхлительно - выдувная

УРАЛЭКОМАСТЕР 700+

Руководство по эксплуатации

2015г.

УРАЛЭКОМАШ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством и принципом работы установки "Уралэкомастер 700+" (далее «установка»), предназначенной для распушения и транспортировки волокнистой теплоизоляции (в том числе эковаты).

К эксплуатации установки разрешается допускать только персонал, изучивший настоящее руководство.

В связи с постоянным совершенствованием установки, конструктивными изменениями, повышающими её надежность и улучшающими условия эксплуатации, возможны небольшие расхождения между выпускаемыми изделиями и конструкцией, описанной в данном РЭ.

Предостережение! Так как во время работы установки в бункере вращаются валы – активаторы с лопастями, обязательно исполнение следующих инструкций:

1 Запрещается погружать в бункер что либо кроме волокнистых теплозвукоизоляционных материалов.

2 Запрещается во время работы установки погружать в бункер за ограждение руки и другие части тела, а так же другие предметы, кроме теплозвукоизоляционных материалов.

1 Описание и работа

1.1 Назначение установки

1.1.1 Компактная разрыхлительно – выдувная установка Уралэкомастер 700+, далее "установка", предназначена для осуществления теплоизоляционных работ с использованием волокнистой теплозвукоизоляцией, в том числе для эковаты. Установка может использоваться для утепления открытых поверхностей, а также для нагнетания материала в закрытые полости стен. Установка может применятся как в закрытых помещениях так и на открытом пространстве (в случае осадков под навесом) в диапазоне температур: от -30º до +35ºС и относительной влажности до 80% при +20ºС. При хранении установки в холодном помещении, в случае использования ее в теплом помещении, необходимо выдержать установку в течение не менее 2 часов не включая.

1.2 Технические характеристики (в скобках – двухвоздуходувочный вариант).

1.2.1 Габаритные размеры:

Длина 731 мм

Ширина 719 мм

Высота 1328 мм.

1.2.2 Масса не более 132 (135) кг

1.2.3 Электропитание 230 V / 50Hz / 16 (21) A, потребляемая мощность до 3 (4.5) кВт, потребляемый ток до 14 (21) А.

1.2.4 Воздуходувка: 3-ступенчатая, 1,5 кВт (2 шт)

1.2.5 Количество подачи воздуха и материала регулируется раздельно.

1.2.6 Разрыхление материала: обеспечивается 3-мя горизонтальными ворошителями.

1.2.7 Производительность: при использовании шланга внутренним диаметром 63 мм и длиной 20 м, при нанесении на горизонтальные поверхности на высоту 5 метров составляет 700 кг/час (утепление 15-20 куб.м./час).

1.2.8 Получаемая плотность материала, применительно к эковате:

1.2.8.1 На горизонтальные поверхности (свободная рассыпка) соответствует заявленной производителями эковаты (от 25 до 45 кг на кубометр).

1.2.8.2 При нагнетании эковаты в полости зависит от настроек подачи воздуха и материала и достигает 90 кг/м³.

1.2.9 Высота подъема материала составляет не менее 15 метров.

1.3 Состав изделия.

Установка оснащена микропроцессорным управлением режимов работ, включая регулировку мощности воздуходувки и приемником сигналов от радиопультов дистанционного управления. Кроме пульта управления на самой установке, в комплекте поставки присутствуют три 4-х канальных пульта дистанционного управления: кабельный, с длиной кабеля 30 метров (допускается использование заказываемого отдельно удлинителя), также оснащенный приемником сигналов от радиопультов дистанционного управления и два радиопульта с дальностью передачи до 50 метров. Так же установка оснащена дозатором материала, одной (или двумя) воздуходувкой, двухступенчатым фильтром для очистки воздуха подачи утеплителя, одновременно охлаждающего двигатель привода, двухступенчатым фильтром очистки воздуха вентиляции воздуходувки и машинного отделения установки, трехвальной системой разрыхления материала, электрическим кабелем, комплектуется выдувным шлангом диам.63, длина 20 метров и хомутом для его крепления. ЗИП (щетки воздуходувки, резиновый уплотнитель лопасти питателя (6 шт), ключ для поворота вала питателя для замены уплотнителей) заказывается отдельно.

1.4 Устройство и работа установки

1.4.1 Внешний вид установки изображен на рисунке 1.4.1

Рисунок 1.4.1 – Общий вид.

На рисунке:

| 1. Транспортная ручка со вспомогательными колесами | 8. Вилка силовая |
| --- | --- |
| 2. Крышка – стол | 9. Щит управления |
| 3. Защелка крышки – стола | 10. Фильтр воздуха основной |
| 4. Защита цепей привода | 11. Шильдик |
| 5. Предупреждающие надписи и наклейки | 12. Вороток регулировки подачи материала |
| 6. Выходной патрубок | 13. Шкала и указатель подачи материала |
| 7. Ножки | 14. Фильтр обдува воздуходувки |

1.4.3 Вид сверху с открытой крышкой – столом изображен на рисунке 1.4.3

Рисунок 1.4.3 Вид сверху с открытой крышкой – столом

На рисунке:

- Валы – активаторы

- Ограждение бункера

- Корпус щита управления

- Лопастной питатель

- Заслонка регулирования подачи материала (частично выдвинута)

1.4.4 Пульт проводного дистанционного управления изображен на рисунке 1.4.4

Рисунок 1.4.4 Пульт проводного дистанционного управления

На рисунке:

| 1. Пульт дистанцонного управления | 5. Кнопка Воздух Плюс |
| --- | --- |
| 2. Штекер подключения пульта | 6. Кнопка Воздух Минус |
| 3. Кнопка ПУСК | 7. Антенный вход |
| 4. Кнопка СТОП | 8. Индикатор сигнализации работы |

Варианты использования антенны показаны на рис. 1.4.4.1

Рисунок 1.4.4.1 Варианты использования антенны

На рисунке:

| 1. Основание антенны | 3. Антенна на проводном пульте ДУ |
| --- | --- |
| 2. Штекер антенны | 4. Проводной пульт ДУ |

Брелок радиоуправления показан на рис. 1.4.4.2

Рисунок 1.4.4.2 Брелок радиоуправления

На рисунке:

| 1. Индикатор сигнализации работы | 5. Кнопка Воздух Минус |
| --- | --- |
| 2. Кнопка ПУСК | 6. Краткое описание функций кнопок |
| 3. Кнопка СТОП | 7. Винт крепления задней крышки |
| 4. Кнопка Воздух Плюс |  |

1.4.5 Щит управления изображен на рисунке 1.4.5

Рисунок 1.4.5 Щит управления

На рисунке:

| 1. Антенный ввод | 7. Кнопка Основной СТОП |
| --- | --- |
| 2. Разъем для проводного пульта ДУ (закрыт крышкой) | 8. Кнопка ПУСК |
| 3. Кнопка Аварийный СТОП | 9. Кнопка СТОП |
| 4. Крышка защиты автоматов | 10. Кнопка Воздух Плюс |
| 5. Защитные автоматы | 11. Индикатор мощности воздуходувки (воздуходувок) |
| 6. Кнопка Основной ПУСК | 12. Кнопка Воздух Минус |

1.4.6 Щит управления в открытом состоянии изображен на рисунке 1.4.6

Рисунок 1.4.6 Щит управления в открытом состоянии

На рисунке:

| 1. Силовая плата | 7. Шлейф от процессорной платы к силовой |
| --- | --- |
| 2. Вводный автомат | 8. Процессорная плата |
| 3. Автомат защиты двигателя привода | 9. Кронштейн процессорной платы |
| 4. Вводный пускатель | 10. Клавиатурный шлейф |
| 5. Пускатель двигателя привода | 11. Механизмы кнопок управления вводным пускателем |
| 6. Пускатель стартового конденсатора | 12. Шлейф управления вводным пускателем |

1.4.7 Рабочий отсек без приводных цепей и воздуховодов показан на рисунке 1.4.7

Рисунок 1.4.7 Рабочий отсек

На рисунке:

| 1. Вилка силовая | 7. Входной патрубок адаптера воздуходувки |
| --- | --- |
| 2. Мотор-редуктор в вентиляционном кожухе | 8. Воздуховод вентиляции воздуходувки |
| 3. Выходной патрубок вентиляции мотор-редуктора | 9. Выходной патрубок лопастного питателя |
| 4. Кронштейн редуктора | 10. Входной патрубок питателя со встроенным обратным клапаном |
| 5. Натяжники | 11. Коммутационная коробка |
| 6. Патрубок воздуходувки | 12. Звездочки активаторов-рыхлителей |

1.4.8 Рабочий отсек с воздуховодами показан на рисунке 1.4.8

Рисунок 1.4.8 Рабочий отсек с воздуховодами

На рисунке:

| 1. Воздуховод вентиляции воздуходувки | 4. Кронштейн натяжника цепи питателя |
| --- | --- |
| 2. Уплотнитель | 5. Воздуховод вентиляции двигателя |
| 3. Воздуховод подачи воздуха в питатель | 6. Уплотнитель кожуха двигателя |

1.4.9 Рабочий отсек с приводными цепями показан на рисунке 1.4.9

Рисунок 1.4.9 Рабочий отсек с приводными цепями

На рисунке:

| 1. Звездочки активаторов-ворошителей | 5. Звездочка питателя |
| --- | --- |
| 2. Цепь привода активаторов-ворошителей | 6. Ведущая звездочка |
| 3. Натяжник цепи активаторов-ворошителей | 7. Натяжник цепи питателя |
| 4. Клеммные колодки | 8. Цепь питателя |

1.4.10 Лопастной питатель показан на рисунке 1.4.10

Рисунок 1.4.10 Лопастной питатель

На рисунке:

| 1. Уплотнитель лопасти | 5. Ножка опорая питателя |
| --- | --- |
| 2. Лопасть несущая (6 шт.) | 6. Войлочный уплотнитель |
| 3. Герметик силиконовый | 7. Крышка воздуховода питателя |
| 4. Лопасть прижимная (6 шт.) | 8. Входной патрубок питателя с обратным клапаном |

1.4.11 Принцип работы установки

Во время работы установки теплоизоляционный материал непрерывно подается в бункер  рис. 1.4.3, где посредством вращения валов - активаторов поз.1 происходит его распушение. Далее распушённый материал попадает в лопастной питатель поз.4 в количестве, задаваемым положением заслонки регулирования подачи материала поз.5. Ограждение  поз.2 препятствует попаданию нераспакованного мешка в зону распушения. Лопасти питателя и валы - активаторы приводятся во вращение мотором – редуктором поз.3 рис.1.4.7 посредством цепей главного привода поз. 2 и 8 рис. 1.4.9 и соответствующих звёздочек по часовой стрелке, если смотреть на установку со стороны выходного патрубка см. рис. 1.4.9. При вращении лопастей питателя изоляционный материал оказывается в зоне повышенного давления, создаваемой воздуходувкой поз.6 рис.1.4.7 и выдувается через выходной патрубок питателя поз.9.

- Использование установки по назначению

- Установка перед началом работ должна быть установлена на ровное, твердое, чистое основание.

- Проверить напряжение, заземление сети, к которой установка будет подключаться (при напряжении сети, меньшем 200 вольт, для работ использовать генератор).

- Для подключения установки к сети необходимо использовать удлинитель с проводами сечением не менее 2,5 мм².

- Автоматы блока защиты поз.5 рис.1.4.5 должны быть включены. Выбрать подходящий вариант управления установкой и подключить к ней необходимое оборудование, подцепить шланг к выходному патрубку поз.6 рис.1.4.1 и зафиксировать его хомутом, открыть крышку-стол поз.2 расфиксировав защелку поз.3. Подключить питание 220 В.

2.5. Для проведения работы по теплоизоляции необходимо проверить положение кнопки Аварийный СТОП поз.3 рис.1.4.5. После нажатия на кнопку Основной ПУСК поз.6, установка готова к работе. Управление установкой возможно кнопками щита управления поз.8, 9, 10, 12 одновременно со всеми подключенными пультами дистанционного управления, проводным и радиопультами при условии подключения приемной антенны поз.3 рис.1.4.4.1 либо к установке, либо к проводному пульту дистанционного управления. В двухвоздуходувочном варианте установки микроконтроллер включает управление тем количеством воздуходувок, которое было выбрано в предыдущее включение установки, сигнализируя зуммером два раза, если включается управление двумя воздуходувками. Если микроконтроллер не издает звуков, значит включается управление одной воздуходувкой. Принудительный выбор включения одной или двух воздуходувок производится удержанием кнопки Воздух Минус поз.12 или Воздух Плюс поз.10 соответственно, исключительно на щите управления рис.1.4.5 при нажатии кнопки Основной ПУСК поз.6. После отпускания кнопки Воздух (Минус или Плюс) микроконтроллер зуммером просигнализирует одним звуком включение управления одной воздуходувкой, или двумя звуками включение управления двумя воздуходувками. При включении управления двумя воздуходувками мощность, подаваемая на них, регулируется синхронно. Также, после отпускания кнопки Воздух (Минус или Плюс) должен быть слышен щелчок пускателя стартового конденсатора поз.6 рис.1.4.6, включающегося в дежурный режим.

2.6. Для контроля правильной работы подпрограммы микроконтроллера, подключающей стартовый конденсатор рекомендуется обращать внимание на измененный звук двигателя привода при старте и отключение (раздается характерный щелчок пускателя) стартового конденсатора через 2 секунды после старта привода.

Микроконтроллер отслеживает ток, потребляемый двигателем привода. В программе установлены три порога аварийной защиты. Скачок тока при включении двигателя, ток, протекающий через двигатель при его принудительном останове (при попадании чужеродных предметов в бункер, либо при очень низком напряжении питания) в течении трех секунд и ток, превышающий на 5% номинальный для двигателя в течении 50 секунд. При превышении всех этих токов установка выходит в аварийный режим и сигнализирует зуммером соответственно три, два и один раз, повторяя сигналы до тех пор, пока не будет нажата Кнопка СТОП поз.9 рис. 1.4.5. После срабатывания защиты необходимо связаться с сервисной службой, либо по возможности, устранить причины срабатывания защиты.

2.7. При нагнетании изоляции в полость мощность воздуходувки выставлять на максимум нажатием на кнопки Воздух Плюс, расход материала выставлять по шкале поз.13 рис.1.4.1 вращая ручку регулировки подачи материала поз.12 в зависимости от сложности полости, от 2 до 18 по  указателю положения заслонки подачи материала. Величина подачи материала устанавливается опытным путем.

2.8. При нанесении теплоизоляции на горизонтальные поверхности расход материала выставляется от 15 до 20 по указателю,  мощность воздуходувки выставляется достаточной, с небольшим избытком, для проталкивания изоляции по шлангу, высокий расход воздуха вызовет повышенную пыльность в месте монтажа.

2.9. При влажном нанесении режимы работ подбираются индивидуально и по рекомендациям производителя теплоизоляции.

2.10. По окончании работ продуть шланг, нажать кнопку Основной СТОП поз.7 рис.1.4.5, отцепить шланг от установки, закрыть крышку-стол, отключить установку от сети, отключить пульт проводного управления, приемную антенну.

2.11. Транспортировать установку разрешается в горизонтальном положении.

2.12. Ронять установку, подвергать ее ударам ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

2.13 Меры безопасности при использовании установки (продублировано наклейками у края бункера)

- Запрещается погружать в бункер что либо, кроме волокнистых теплозвукоизоляционных материалов

- Запрещается во время работы установки погружать в бункер за ограждение руки и другие части тела, а так же другие предметы, кроме теплозвукоизоляционных материалов.

- При работе, хранении, транспортировании, установка должна быть защищена от прямого попадания капель воды, дождя (минимальная защита – работа под навесом)

- Во избежание попадания теплоизоляции внутрь установки, работы по теплоизоляции проводить на расстоянии не менее 5 метров от установки.

- При появлении нехарактерных шумов немедленно выключить установку и выяснить причину их появления.

2.14 Меры электробезопасности

Подключать кабель питания 220 В только в розетку, имеющую надежное заземление! При повреждении кабеля питания принять меры к устранению неисправности! Не допускается использование установки с поврежденным кабелем питания 220 В!

3. Работа, общие рекомендации при использовании эковаты.

3.1. Монтаж эковаты в открытые перекрытия (горизонты)

- Монтажник со шлангом занимает место в зоне монтажа.

- Оператор установки находится рядом с ней.

- Указатели расхода материала перевести в крайнее левое положение посредством вращении рукоятки.

- Регулятором частоты вращения воздуходувки выставляется такая подача воздуха, чтобы материал хорошо проходил по шлангу, но в зоне засыпки образовывалось как можно меньше пыли.

- Оператор установки открывает упаковку  с эковатой и загружает его в бункер активатора/распушителя, следя за тем, чтобы упаковка не попадала в бункер

- Монтажник начинает работу с дальнего угла «горизонта»

- При работе рекомендуем использовать легкие респираторы для пылеулавливания

- Монтажник подает команды оператору, для этого рекомендуется использовать рации или передавать команды по «цепочке», либо посредством пульта ДУ управляет установкой

- Монтажник аккуратно передвигается по «горизонту» и насыпает эковату ровным слоем, необходимо следить за толщиной слоя (насыпать надо на указанную производителем эковаты величину больше, чтобы после усадки толщина соответствовала требуемой заказчиком).

- Оператор установки добавляет эковату по мере уменьшения ее количества в загрузочном бункере

- Расход эковаты 25-45 кг/м3 в зависимости от толщины слоя и используемого материала (чем толще слой, тем больше средняя плотность, чем мельче и пыльнее волокно, тем больше средняя плотность).

3.2 Необходимые комментарии при утеплении полов эковатой:

- Уровень необходимого слоя эковаты должен как минимум на 30% превышать уровень лаг, хотя бы по периметру помещения, после этого эковату приминают до уровня лаг (при укладке чернового пола)

3.3 Монтаж эковаты в наклонную кровлю и стены:

- При работе со стеной сделайте технологической отверстие диаметром около 75мм (зависит от диаметра шланга) на расстоянии около 200 мм от верхнего края полости.

- Опустите конец выдувного шланга на уровень примерно в 20 см от дна полости

- Установите подачу воздуха на максимум посредством установки регулятора в крайнее положение по часовой стрелке установите подачу материала с помощью регулятора подачи материала, выставив указатель в положении 3-15 в зависимости от полости (чем протяженней и сложнее полость, тем меньше материала надо подавать). Возможно потребуется уменьшение давления воздуха при проведении утепления в нестабильных конструкциях. В этом случаче подачу материала необходимо выставлять меньше, чем при полном давлении воздуха.

- Запустите установку и постепенно продергивайте шланг вверх по мере заполнения полости (сигнал достижения нужной плотности – резкое увеличение сопротивления на выдуве эковаты – сопровождается характерным изменением звука и вибраций на шланге, в этот момент и нужно вытягивать шланг до момента, когда материал снова пойдет). При нагнетании старайтесь избегать наличия острых предметов (кончиков гвоздей или саморезов) в полости – это может привести к повреждению шланга

- По заполнении полости выключите установку

- Заполните оставшееся пространство (зону технологического отверстия) эковатой вручную, если это требуется.

- Средний расход при изоляции полостей – 55-65 кг/м3, на мелкодисперсной эковате – до 80 кг/ м3

3.4 Изменение уставок, потенциальные проблемы и подсказки:

- Нельзя загружать изоляционный материал в пустой бункер в выключенную установку. При включении установки комки материала могут заклинить вращение валов – активаторов и питателя. В этом случае необходимо, после нажатия и фиксации кнопки Аварийный СТОП, выгрузить материал из бункера и снова включить установку и подавать материал при вращающихся валах.

- Нежелательно включать главный привод без подачи воздуха и при большой подаче материала (указатель рис.1.4.1 поз11 более чем 8 по шкале). Возможно «запрессовывание» материала между лопастей питателя и его заклинивание. В этом случае необходимо закрыть полностью заслонку подачи материала (указатель рис.1.4.1 поз11 на положении 2 по шкале) и на полной подаче воздуха прочистить питатель. Возможно потребуется выгрузка материала из бункера и из доступных секторов питателя, выключение установки от сети и, соблюдая соответствующие меры предосторожности, проворачивание валов активатора вручную.

- Допустимо оставлять распушенный материал в бункере

- Если при нагнетании изоляции в полости не достигается необходимая плотность материала, которую можно проверить простыми измерениями полостей и массы использованной эковаты (это бывает, когда понижено напряжение сети или задувается сложная полость), уменьшите поток материала с помощью ручки регулирования подачи материала

- Если при засыпке горизонтальных поверхностей появляется много пыли, уменьшите поток воздуха

- Если шланг забился материалом, нужно продувать его без подачи материала. Иногда бывает необходимо в ручную, тряся и сгибая шланг освобождать его от материала или распределять материал по шлангу и потом включить продувку.

- При работе на установке надо следить за фильтрами очистки воздуха и очищать их от пыли.

- Если строительный нож или другой посторонний предмет упал внутрь бункера для эковаты, немедленно выключите установку, нажмите кнопку «СТОП» с фиксацией и аккуратно извлеките предмет. Осторожно – острые валы ворошителей!

- Техническое обслуживание.

- Общие указания

  - Техническое обслуживание необходимо проводить при использовании установки, а так же периодически, раз в месяц при условии ежедневного использования с обязательной отметкой в Формуляре.

  - Для технического обслуживания достаточно одного человека средней квалификации.

  - Бункер установки, направляемой на техническое обслуживание должнен быть очищен от теплозвукоизоляционного материала в мере, достаточной для осмотра бункера и лопастного питателя. Наружные поверхности установки должны быть очищены от грязи и пыли.

  - При техобслуживании, по результатам осмотра, может потребоваться любая смазка для приводных цепей и керосин в размере 100-200 грамм.

- Меры безопасности

  - Установка должна быть отключена от сети питания 220 В

  - Установка должна быть установлена на ровное, чистое основание

- Порядок технического обслуживания

  - Техническое обслуживание при использовании состоит в регулярной очистке воздушных фильтров поз.10 и 14 рис.1.4.1 от пыли снаружи щеткой а так же, при попадании в бункер посторонних предметов, очистки бункера от теплозвукоизоляции и их извлечении. Также необходимо следить за выходом воздуха из бункера для теплозвукоизоляции во время задувки полостей. При заполненном бункере не дожно быть сильного пыления (при загрузке материала в бункер пыление происходит всегда, оценивать пыление из бункера нужно во время перерыва в загрузке). При сильном пылении необходимо провести периодическое техническое обслуживание

  - Периодическое техническое обслуживание

    - Оценить состояние резиновых уплотнителей лопастей питателя (см. рис.1.4.3 поз.6) кратковременно включая главный привод. Отключить установку от сети. При рваных уплотнителях, при чрезмерном пылении во время работ необходимо заменить уплотнители.

    - Снять фильтрующие элементы фильтров, очистить их от пыли, проинспектировать грубые фильтры.

    - Снять защиту цепей привода поз.4 рис.1.4.1. Очистить места загрязнения и цепи главного привода щеткой (при сильном загрязнении протереть цепь керосином, с последующей протиркой сухой ветошью)

    - Поставить установку на все четыре колеса, снять дно установки

    - Очистить внутреннее пространство рабочего отсека рис.1.4.7 от пыли и посторонних предметов, проверить затяжку хомутов воздуховодов

    - Для замены резиновых уплотнителей лопастей питателей выполняется следующее:

      - Закрыть крышку бункера и зафиксировать ее защелкой

      - Установить установку вертикально на крышку – стол, использовав соответствующую подставку

      - Снять цепь с звездочки питателя, расцепив соединительное звено, либо ослабив натяжку цепи

      - Снять питатель с установки, открутив 4 гайки крепления

      - Установить питатель на верстак рабочей зоной вверх

      - Снять звездочку питателя, установить комплектный ключ

      - Откручивая болты/гайки крепления прижимных лопастей к несущим лопастям поз.4 и 2 рис.1.4.10 и поворачивая вал питателя комплектным ключом снять все резиновые уплотнители поз.1

      - Последовательно установить новые резиновые уплотнители с прижимными лопастями устанавливая обратно болты и гайки. Последней устанавливается лопасть с укороченными выступами. Для поворота вала питателя использовать комплектный ключ. Нанести герметик поз.3 рис.1.4.10 во всех примыканиях резиновых уплотнителей

      - Установить питатель на установку, закрепить гайками

      - Установить цепь, установить необходимую натяжку цепи

    - При необходимости подтянуть все доступные винтовые соединения (хомуты крепления патрубков, гайки крепления воздуходувки, болты крепления редуктора, гайки крепления питателя, винты на вале питателя, валов активаторов, вале редуктора и других).

    - При недостаточной натяжке цепей, пользуясь натяжниками поз.3 и 7 рис.1.4.9 установить необходимую натяжку, избегая чрезмерного натяжения цепи

    - Установить дно установки, закрепить болтами

    - Привести установку вертикальное положение дном вниз

    - Смазать цепь смазкой для цепей, излишки смазки убрать ветошью

    - Установить щиток цепи привода, закрепить винтами.

  - Все подшипники установки и редуктор заправлены смазкой на весь срок службы и обслуживания не требуют.

- Проверка работоспособности установки проводится перед использованием и в процессе использования, при обнаружении неполадок произвести периодическое техническое обслуживание и если потребуется, ремонт.

  - Перед подключением установки к сети 220 В обязательно проверить целостность шнура питания и вилки

  - Перед использованием в обязательном порядке необходимо проверять работу подпрограммы включения стартового конденсатора, как описано выше в п.2.6

  - В процессе работ достаточно контролировать плотность задувки теплозвукоизоляции в полости (что проверяется простыми расчетами). При невозможности достижения необходимой плотности (при условии, что напряжение сети составляет не менее 200 В) необходимо провести техническое обслуживание, либо ремонт.

- Техническое освидетельствование для использования установки не требуется

Консервация установки не требуется, перед длительным хранением рекомендуется удалить весь материал из бункера.

- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Без печати продавца недействителен

| Наименование изделия | Установка выдувная разрыхлительная «УралЭкоМастер 700+» |
| --- | --- |
| Серийный номер |  |
| Дата покупки |  |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |

№ счета______________________________

С условиями гарантийного обслуживания

ознакомлен и согласен. Установка

проверена на работоспособность и

отсутствие внешних дефектов.

_____________________________              ____________________________

Подпись, дата, печать покупателя              Подпись, дата и печать продавца

Условия гарантийного технического обслуживания

- Реквизиты оборудования, предоставленного для гарантийного ремонта, полностью совпадают с реквизитами оборудования, указанного в гарантийном талоне или документе, подтверждающем приобретение оборудования с указанием даты.

- Гарантия распространяется только на скрытые заводские дефекты.

- Вдаделец установки своими силами или за свой счет осуществляет доставку установки для ее гарантийного обслуживания по адресу продавца.

- Гарантия не распространяется на расходные и движущиеся части, подверженные механическому износу.

Гарантия не осуществляется в следствии

- Нарушение условий и правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации, в том числе воздействия высоких и низких температур, высокой влажности, перепада напряжения в электросети и иных внешних факторов.

- Действий третьих лиц и обстоятельств непреодолимой силы.

- Дефектов, возникших при использовании некачественного сырья.

По всем вопросам, возникающим в период гарантийной и постгарантийной эксплуатации установки обращайтесь в ООО «УралЭкоМаш»,  426063, УР, г. Ижевск, ул.Воровского, д.143

Телефон:      +7 (3412) 970-650

E-mail:      ekomash@bk.ru

Web:    http://uralecomash.com/ ,  http://www.ural-ecovata.ru/